Załącznik nr 1.10 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 10:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że meble i wyposażenie jest nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki  i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| Pozycja 1: STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE/OPATRUNKOWE - 1 komplet Nazwa oferowanego wyposażenia: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |
| --- |
| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|  | Stanowisko przygotowania leków – zestaw szafek i szafa lekowa zgodnie z poniższym opisem | TAK |  |
|  | Wykonanie: meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra. | TAK |  |
|  | Fronty oraz korpusy mebli wykonane są w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, bez ostrych krawędzi. | TAK |  |
|  | Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone są w nacięcia umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek. | TAK |  |
|  | Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium | TAK |  |
|  | Korpusy szaf i szafek stojących posiadają czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. | TAK |  |
|  | Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontam. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. | TAK |  |
|  | Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. | TAK |  |
|  | Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność, możliwe stosowanie środków dezynfekcyjnych. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. Blat w całości przykrywający szafki przyścienne. | TAK |  |
|  | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. | TAK |  |
|  | Szafka przyścienna dwukomorowa, komora lewa: 5 szuflad, komora prawa: drzwi jednoskrzydłowe pełne, 1 x półka, – 1 szt Wymiary: 1000x 600x 900 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Szafka przyścienna dwukomorowa, komora prawa: 4 szuflady, komora lewa: drzwi jednoskrzydłowe pełne, 1 x półka, w – 1 szt Wymiary: 1000x 600x 900 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Szafka przyścienna jednokomorowa, 4 szuflady– 1 szt. Wymiary: 600 x 600 x 900 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Szafa dwukomorowa, drzwi dwuskrzydłowe pełne, 5 x przestawna półka, zamykana na klucz – 1szt. Wymiary: 1000x580x2100 mm (+/-20mm) | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko pielęgniarskie / opatrunkowe | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    ……………..….…            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   ……………….…            Słownie:  ................................................................................